Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2017		                                                                        № 755-па

О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду  2017-2018 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности  к отопительному периоду 2017-2018 годов (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) ознакомить членов комиссии с настоящим постановлением.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Лысова А.А.

Мэр Ангарского городского округа  						С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 28.01.2017 № 755-па

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 годов

            - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – Правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами.

Объекты, подлежащие проверке: участок тепловых сетей теплоэлектроцентрали филиала Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ТЭЦ-1, 9, 10), МКП СМО «Савва», МУП АГО «Преобразование», Ангарское отделение общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая Компания».

Проверка многоквартирных домов осуществляется в отношении:

Лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирными домами и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

Лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

Сроки проведения проверки:

В отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций с 20 сентября по 30 сентября.

В отношении объектов жилищного фонда с 28 августа по 12 сентября.

В отношении объектов социально-культурной сферы со 2 сентября по 15 сентября.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее – комиссия), персональный состав которой утверждается постановлением администрации Ангарского городского округа.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которых непосредственно подключены (технологически присоединены) теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

При проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены)                             к системе теплоснабжения, в соответствии с Правилами.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости, проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности                                      к отопительному периоду 2017-2018 годов в соответствии с Правилами.

Паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов                                                                   (далее – Паспорт), выданный на основании акта проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов, составляется в соответствии с Правилами и выдается администрацией Ангарского городского округа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При проведении проверки готовности к отопительному периоду                              2017-2018 годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций ожидаются следующие результаты:

Готовность тепловых нагрузок.

Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

Обеспечение качества теплоносителей.

Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.

Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.

Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

При проведении проверки готовности к отопительному периоду                                  для потребителей тепловой энергии ожидаются следующие результаты:

Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

Технически исправное состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

Утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы), центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

Технически исправное состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Работоспособность защиты систем теплопотребления.

Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем                           и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Плотность оборудования тепловых пунктов.

Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

Проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

Сроки выдачи Паспортов определяются председателем комиссии, в случае его отсутствия заместителем председателя комиссии, в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее                         15 ноября – для муниципального образования Ангарский городской округ.

Мэр Ангарского городского округа  						С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 28.01.2017 № 755-па

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 годов

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Лысов Александр Александрович | заместитель мэра Ангарского городского округа |
| Заместитель председателя комиссии: |
| Шунова Василина Витальевна | начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |
| Секретарь комиссии: |  |
| Московских Наталья Александровна | главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа |
| Члены комиссии: |  |
| Алексеев Александр Лаврентьевич Боровиков Павел Владимирович Журавлев Андрей Николаевич Калиниченко Наталья Владимировна Лысак Лариса Ивановна | директор Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» (по согласованию) технический директор участка тепловых сетей Тепловой Электрической Централи-9 публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» (по согласованию) начальник Ангарского отделения общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» (по согласованию) начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа |
| Лысов Алексей Александрович Полупан Николай Николаевич Сафронов Андрей Сергеевич Таюрский Виктор Юрьевич Филатов Алексей Анатольевич | начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа директор филиала государственного унитарного энергетического предприятия «Энергоснабжающая компания по эксплуатации электрических сетей» «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети» (по согласованию) директор Муниципального казенного учреждения «Служба муниципального хозяйства» заместитель директора по общим вопросам Тепловой Электрической Централи-9 публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» (по согласованию) директор муниципального казенного учреждения «Служба по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (по согласованию) |
| Хлюстов Алексей Алексеевич | начальник Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа |
| Цыкунов Сергей Николаевич | директор филиала «Ангарскгоргаз» акционерного общества «Иркутскоблгаз» (по согласованию) |
| Шкабарня Марина Алексеевна | начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа |

Мэр Ангарского городского округа  						С.А. Петров