Уголок Пожарной Безопасности

ПРОВЕРКА ПОЖАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ

На что обращает внимание пожарный инспектор. Приказ о соблюдении правил пожарной безопасности (и о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность: по учреждению; по структурным подразделениям; за хранение и применение ЛВЖ и ГЖ). Наличие планов эвакуации на случай пожара (наличие журнала отработки плана эвакуации). Наличие средств оповещения на случай пожара (акт приемки). Наличие автоматической противопожарной сигнализации (акт приемки, договор на обслуживание и схему ее расположения). Ведение журнала осмотра помещений ответственным лицом, перед закрытием предприятия. Наличие инструкции по пожарной безопасности. Наличие журнала инструктажа о мерах противопожарной безопасности. Наличие первичных средств пожаротушения, их исправность, (огнетушители должны иметь бирку с указанным сроком перезарядки). Наличие внутренних пожарных кранов, их укомплектованность рукавами и наконечниками (акт проверки пожарного водопровода). Обозначение эвакуационных выходов светящимися табло («ВЫХОД») белого цвета на зеленом фоне. Наличие акта об обработке огнезащитным составом деревянных конструкций, панелей, стелажей и т.п. Состояние путей эвакуации (наличие глухих решеток на оконных и дверных проемах, мест хранения ключей от запасных выходов) Перепланировка помещений без согласования с пожарной охраной Техническое состояние электросетей: протоколы замеров сопротивления изоляции и заземляющих устройств; наличие аварийного освещения, либо электрических фонарей; наличие замков на электрощитах, наличие исполнительной схемы, наличие маркировки электрощита; договор на обслуживание электросетей; наличие перегрузок питающих линий (подключение дополнительных токоприемников без учета допустимой нагрузки электросети); наличие времянок; наличие скруток в проводах; наличие некалиброванных плавких вставок; наличие электропроводки с поврежденной изоляцией; пользование плитками, кипятильником, чайником в помещениях, не предназначенных для приема пищи. Наличие специальных мест для курения, оборудованных пепельницами и урнами. Наличие табличек с фамилией ответственного за пожарную безопасность, и номером телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану. При наличие противопожарных дверей – сертификат на них.