Многоквартирный жилой дом

Иркутская область, город Ангарск, квартал 250, участок 1,

на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040302:137

Проектная документация

Раздел 1: «Пояснительная записка»

А – 005/20-1 - ПЗ

ТОМ 1

2020

Многоквартирный жилой дом

Иркутская область, город Ангарск, квартал 250, участок 1,

на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040302:137

Проектная документация

Раздел 1: «Пояснительная записка»

А – 005/20-1 - ПЗ

ТОМ 1

Директор	Н.В. Якушенкова

Главный инженер проекта                                                           И.П. Зырянов

2020

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| А-005/20-1 – ПЗ.С | Содержание тома | 2 |
| А-005/20-1 – ПЗ.СП | Состав проектной документации | 3 |
| А-005/20-1 – ПЗ.ТЧ | Текстовая часть | 6 |

|  | Прилагаемые документы |  |
| --- | --- | --- |

Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А-005/20-1 – ПЗ | Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |
| 2 | А-005/20-1 – ПЗУ | Раздел 2 «Схема планировочной организации |  |
|  |  | земельного участка» |  |
| 3 | А-005/20-1 – АР | Раздел 3 «Архитектурные решения» |  |
| 4 | А-005/20-1 – КР | Раздел 4 «Конструктивные и объёмно- |  |
|  |  | планировочные решения» |  |
| 5 |  | Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудова- |  |
|  |  | нии, о сетях инженерно-технического обеспече- |  |
|  |  | ния, перечень инженерно-технических меро- |  |
|  |  | приятий,содержание технологических решений» |  |
| 5.1 | А-005/20-1 – ИОС1 | Подраздел 1 «Система электроснабжения» |  |
| 5.2 | А-005/20-1 – ИОС2 | Подраздел 2 «Система водоснабжения» |  |
| 5.3 | А-005/20-1 – ИОС3 | Подраздел 3 «Система водоотведения» |  |
| 5.4 | А-005/20-1 – ИОС4 | Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и |  |
|  |  | кондиционирование воздуха, тепловые сети» |  |
| 5.5 | А-005/20-1 – ИОС5 | Подраздел 5 «Сети связи» |  |
| 5.6 | А-005/20-1 – ИОС6 | Подраздел 6 «Система газоснабжения» | Не разр. |
| 5.7 | А-005/20-1 – ИОС7 | Подраздел 7 «Технологические решения» |  |
| 6 | А-005/20-1 – ПОС | Раздел 6 «Проект организации строительства» |  |
| 7 | А-005/20-1 – ПОД | Раздел 7 «Проект организации работ по сносу | Не разра- |
|  |  | или демонтажу объектов капитального | батывается |
|  |  | строительства» |  |
| 8 | А-005/20-1 – ООС | Раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей |  |
|  |  | среды» |  |
| 9 | А-005/20-1 – ПБ | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению |  |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | пожарной безопасности» |  |
| 10 | А-005/20-1 – ОДИ | Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению |  |
|  |  | доступа инвалидов» |  |
| 10 (1) | А-005/20-1 – ЭЭ | Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению |  |
|  |  | соблюдения требований энергетической эффек- |  |
|  |  | тивности и требований оснащённости зданий, |  |
|  |  | строений и сооружений приборами учёта |  |
|  |  | используемых энергетических ресурсов» |  |
| 11 | А-005/20-1 – СМ | «Смета на строительство объектов капитального | Не разра- |
|  |  | строительства» | батывается |
|  |  | Раздел 12 «Иная документация в случаях, |  |
|  |  | предусмотренных федеральными законами» |  |
| 12.1 | А-005/20-1 – ТОБЭ | Раздел 12.1 «Требования к обеспечению без- |  |
|  |  | опасной эксплуатации объектов капитального |  |
|  |  | строительства» |  |
| 12.2 | А-005/20-1 – ПКР | Раздел 12.1 «Сведения о нормативной |  |
|  |  | периодичности выполнения работ по |  |
|  |  | капитальному ремонту» |  |

ДОКУМЕНТЫ,  ПРИЛАГАЕМЫЕ  К  ПРОЕКТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Решение застройщика |  |
|  | Задание на проектирование |  |
| RU-383100000-025 | Градостроительный план земельного участка |  |
| 5004-ИИ-1 | Технический отчет о выполненных инженерных изысканий, ООО «ГЕОКОМПЛЕКС», 2020г. |  |
|  | Правоустанавливающие документы на земельный участок |  |
|  | Технические условия |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для разработки проектной документации | 7 |
| 2 | Исходные данные и условия для подготовки проектной документации |  |
| 3 | Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии. |  |
| 4 | Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка – при необходимости изъятия земельного участка. |  |
| 5 | Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства |  |
| 6 | Технико-экономические показатели проектируемого объекта |  |
| 7 | Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест. |  |
| 8 | Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий. |  |

1. Основание для разработки проектной документации

Таблица 1.1

| Наименование документа | Номер документа, дата выхода | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Решение ООО «Специализированный застройщик «Домстрой» |  | Приложение А к А-583/15-ПЗ |

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

Таблица 2.1

| Наименование документа | Номер документа, дата выхода | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Задание на проектирование. |  | Приложение Б к А-005/20-1-ПЗ |

2.1 Климатические данные о районе строительства

Таблица 2.1.1

| Наименование | Ед. изм. | Величина | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Климатический район строительства | - | IB | СНиП 23-01-99 |
| 2.Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | 0 С | Минус 36 | СНиП 23-01-99 |
| 3.Зона влажности территории | - | сухая | СНиП 23-02-2003 |
| 4.Расчетное значение веса снегового покрова для II снегового района | кПа (кгс/м2) | 1,2 (120) | СП 20.13330.2011 |
| 5.Нормативное значение ветрового давления для III ветрового района | кПа (кгс/м2) | 0,38 (38) | СП 20.13330.2011 |
| 6.Сейсмичность района строительства | балл | 8 | СП 14.13330.2011 Карта ОСР-97-В |

2.2  Перечень основных действующих нормативных документов, в соответствии с которыми выполнен данный раздел проектной документации

Таблица 2.2.1

| Наименование нормативного документа (НД) | Организация, утвердившая НД, дата утверждения |
| --- | --- |
| 1 № 123-ФЗ от 22.07.08. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Государственная Дума, 04.07.2008 г. |
| 2 Постановление Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и ребованииях к ним к их содержанию» | Правительство РФ , 16.02.2008 г. (ред. От 21.12.2009 г.) |
| 3 СП 1.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы | МЧС России, 25.03.2009 г. |
| 4 СП 2.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты | МЧС России, 25.03.2009 г. |
| 5 СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям | МЧС России, 25.03.2009 г. |
| 6 № 384-ФЗ от 30.12.2009. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений | Государственная Дума, 23.12.2009 г. |
| 7 СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности | МЧС России, 25.03.2009 г. |
| 8 Правила устройства электроустановок (ПУЭ), шестое издание | Госстрой России и Госгортехнадзор России,1998г. |

Продолжение таблицы 2.2.1

| Наименование нормативного документа (НД) | Организация, утвердившая НД, дата утверждения |
| --- | --- |
| 9. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий | Минрегион России, 30.06.2012г. |
| 10. СП 131.13330.2018 "Строительная климатология " | Минстрой России, 28.10.2018 г. |
| 11. СП 14.13330.2018. «Строительство в сейсмических районах» | Минстрой России, 24.05.2018 г |
| 12. СП 28.13330.2017. «Защита строительных конструкций от коррозии» | Минстрой России, 27.02.2017 г |
| 13. СП 20.13330.2016. «Нагрузки и воздействия» | Минстрой России, 03.12.2016 г. |
| 14. СП 22.13330.2016. «Основания зданий и сооружений» | Минстрой России, 16.12.2016 г. |
| 15. СП 52.13330.2016. «Естественное и искусственное освещение» | Минстрой России, 07.11.2016 г. |
| 16. СП 43.13330.2012. «Сооружения промышленных предприятий» | Минрегион России, 29.12.2011г |
| 17. СП 28.13330.2017. «Защита строительных конструкций от коррозии» | Минстрой России, 27.02.2017 г. |
| 18. СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмиче-ских районах. Нормы проектирования". Разделы 1,2 | Минстрой России, 24.05.2018 г. |
| Наименование нормативного документа (НД) | Организация, утвердившая НД, дата утверждения |
| 19. СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" | Минстрой России, 16.12.2016 г. |
| 20. СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия. | Минстрой России, 03.12.2016 г. с изменениями 05.07.2018г., 28.01.2019г. |
| 21. СП 29.13330.2011 "Полы". | Минрегион России, 27.12.2011г с изменениями Минстроя России 15.11.2017г. |
| 22. СП 17.13330.2017 «Кровли» | Минстрой России, 31.05.2017 г. с изменениями 18.02.2019г. |
| 23. СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» | Минстрой России, 03.12.2016 г. |

3. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.

На период строительства и эксплуатации проектируемого здания, для обеспечения эксплуатационных характеристик и на основании проектных расчетов Заказчиком получены технические условия на отпуск энергоносителей:

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств, категория надежности III – 145,92 кВт.;

Максимальная часовая тепловая нагрузка на объект – 0,411 Гкал/ч, в том числе: на отопление – 0,264 Гкал/ч, на горячее водоснабжение – 0,147 Гкал/ч.;

Водоснабжение проектируемого объекта обеспечивается в объемах:

- на хоз.бытовые нужды – 1,48 л/сек;

- на наружное пожаротушение – 15 л/сек.

Водоотведение бытовых сточных вод от проектируемого объекта обеспечивается в объемах: 3,08 л/сек.

Ливневые стоки в объеме 88,5 л/сек.

4. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и постоянное пользование.

На период выполнения работ по строительству и дальнейшее благоустройство многоквартирного жилого дома используется земельный участок площадью 11976 м2., с кадастровым номером 38:26:040302:137, находящийся у ООО «Специализированный застройщик «Домстрой» на правах аренды до 03.03.2029г. (договор аренды земельного участка № 31/2020, от 04.03.2020г.)

5. Сведения о категории земель, на которых располагается проектируемый объект.

Проектируемый  жилой дом расположен на землях населенных пунктов.

В соответствии с градостроительным регламентом об использовании земельного участка, проектируемый многоквартирный жилой дом находится в территориальной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3), среднеэтажная жилая застройка.

6.  Технико-экономические показатели

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество квартир | шт. | 8 |
| 2 | Количество жителей | чел. | 8 |
| 3 | Строительный объем здания, в т.ч.: | м3 | 2206,8 |
|  | этаж чердачный | м3 | 454,2 |
|  | этаж подвальный | м3 | 563,2 |
| 4 | Площадь застройки жилого дома | м2 | 229,0 |
| 5 | Общая площадь жилого дома | м2 | 515,5 |
| 6 | Общая площадь помещений жилого дома, в т.ч. | м2 | 501,8 |
|  | общая площадь квартир | м2 | 304,1 |
|  | общая площадь помещений общего пользования | м2 | 34,7 |
|  | Общая площадь подвальных помещений | м2 | 163,0 |
| 7 | Количество этажей | чел. | 3 |

| Наименование | Количество квартир | Количество этажей, включая: подз.тех.эт., | Общая площадь здания | Общая площадь Квартир, включая балконы (м2) | Общая площадь нежилых помеще ний общественного назначения (м2) | Площадь застройки (м2) | Строительный объём (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом | 8 | 3 | 515,5 | 304,1 | - | 229,0 | 2206,8 |

7. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест.

Планировочное решение многоквартирного жилого дома разработано на основании задания  Заказчика. Проектируемый  многоквартирный жилой дом расположен  в 250 квартале  г. Ангарска, Иркутской области, на участке с кадастровым номером 38:26:040302:137. Градостроительный план земельного участка № RU 383100000-025 подготовлен Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа и выдан 27.04.2020 г.

Многоквартирный жилой дом проектируется прямоугольным в плане с размерами в осях 14,75х16,0 м. Количество этажей – 3. На земельном участке, в границах проектирования, размещается 12 многоквартирных жилых домов, попарно сблокированных, образующие  6 блоков.

В общее количество  этажей жилого дома  входят:  этаж подвальный, этаж первый - жилой,  этаж второй - жилой. Высота  жилого этажа от пола до потолка – 2.58 м. Жилой дом состоит из одной секции, с расположением в ней 8 квартир.

В непосредственной близости от жилого дома предусмотрены  площадки  для игр детей, площадки для  отдыха взрослого населения, озеленение.  Въезд  на  территорию проектируемого жилого дома предусмотрен с улицы. Детские игровые и спортивные   площадки, расположены на  нормативно удалённом  расстоянии от окон  жилых зданий. Временные парковки размещены на территории двора и  вдоль улицы.

# Жилой  дом  обеспечен парковками,   площадками   для  игр детей,   отдыха   взрослых,  площадками  для  занятий  спортом.

Меридиональная ориентация здания выполнена в соответствии с нормативными требованиями по инсоляции.

Для центральной зоны (48 градусов с.ш. – 58 градусов с.ш.) – освещенность не менее 2 часов в день с 22 апреля по 22 августа.

Максимальные  санитарные разрывы между зданиями обеспечивают инсоляцию жилых зданий и территорий.

8. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий.

Расчет конструктивных элементов здания выполнен в программе Лира и SCAD, версия 11.5

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Главный инженер проекта _____________________ И.П. Зырянов

Приложение

| Таблица регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (стра- ниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | изме-неных | заме-неных | новых | аннули-рован- ных |  |  |  |  |