| «Согласовано» _______________ «_____» __________ 2021г. М.п. | «Согласовано» Главный инженер ООО «ИркутскЭнергоПроект» ___________ В.В. Скородумов « 17 » марта 2021 г. М.п. | «Утверждаю» Директор ТЭЦ-9 филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ___________ Н.А. Бобровников «_____» __________2021г. М.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение № _____ к договору № _______________ от ______________2021 г

Задание

на выполнение инженерно-геодезических изысканий

| № п/п | Наименование пункта | Содержание задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Участок теплотрассы №3 от теплокамеры 27 на ул. Коминтерна до дома №11, 6 микр-н (инв.№3030115). ТМ № 3 от ТЭЦ-9 переход через ул. Коминтерна от ТК-22 до жил. дома №2 6 микр-на. Реконструкция» |
| 2 | Основание для выполнения работ | Договор на проектно-изыскательские работы |
| 3 | Вид объекта | Линейное сооружение |
| 4 | Стадия проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 5 | Вид строительства (новое, реконструкция, консервация, снос (демонтаж) | Реконструкция |
| 6 | Идентификационные сведения о Заказчике | ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-9 |
| 7 | Цели и задачи | Получение исходных топографо-геодезических данных: инженерно-топографических планов в графическом и/или цифровом видах представления информации; сведений о координатах и отметках точек местности; количественных характеристик развития опасных природных и техногенных процессов; иных материалов и данных Получение геодезических, топографических, аэрофотосъемочных и иных материалов, необходимых для уточнения и детализации проектных решений. Площадь съемки, методы выполнения работ уточняются в программе выполнения работ. Состав и объемы работ приводятся в программе работ и выполняются в соответствии с СП 47.13330.2016 (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985) |
| 8 | Этапы выполнения работ | 1 этап – предоставление откорректированной топоосновы (промежуточные материалы). 2 этап – предоставление материалов изысканий, оформленных в виде отчета. |
| 9 | Идентификационные сведения об объекте | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении, предназначенная для передачи теплоносителя. Объект относится к опасным производственным объектам, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. Уровень ответственности по Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – нормальный. |
| 10 | Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства | Иркутская область, г. Ангарск, ул. Коминтерна, микрорайон 6 и квартал 96. |
| 11 | Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений | Проектируемая тепловая сеть от ТК-22 на ул. Коминтерна до точки 2 в подвале жилого дома №2 6 микрорайона в двухтрубном исполнении в полупроходном канале под автодорогой и трамвайными путями и непроходном канале на остальном участке тепловой сети. Диаметр трубопроводов – DN 200. Материал трубопроводов – сталь. Протяженность трассы трубопроводов– 63 п.м. Глубина заложения лотков тепловой сети – 1,2-3м до основания лотков. Протяженность трассы, глубина заложения лотков и диаметр трубопроводов ориентировочные и подлежат уточнению при разработке проектной документации. |
| 12 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | СП 47.13330.2016, СП11-104-97 |
| 13 | Сведения о принятой системе координат и высот | Система координат - ангарского промышленного района, система высот - Балтийская. Дополнительно выдать топографический план в системе координат МСК-38. |
| 14 | Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы | Ориентировочная протяженность трассы – 63 п.м. Ширина съемки – не менее 30 п.м. Площадь съемки уточняется в программе выполнения работ. |
| 15 | Указания о масштабе топографической съемки и высоте сечения рельефа по отдельным площадкам, включая требования к съемке подземных и надземных коммуникаций и сооружений | Топографическая съемка М1:500, сечение рельефа 0,5 м. Требования по подземным коммуникациям: - в тепловых камерах указать диаметры трубопроводов, отметки труб (верх трубопровода без изоляции или ось), отметку дна камеры, отметки «окон» в камерах для ввода труб или лотков, отметку потолка камеры, отметку люка камеры, на плане нанести фактические размеры камер; - по сетям водоснабжения и канализации указать диаметры трубопроводов, отметки трубопроводов в ближайших колодцах; - по ЛЭП проекции крайних проводов ЛЭП; - отметки подвески проводов, отметки провиса в месте пересечения; - по кабельным сетям связи и электроснабжения указать отметки заглубления и количество кабелей; - по кабельной телефонной канализации - количество каналов, диаметр, материал, количество кабелей, отметки верха блока труб, низа и верха колодца. На топографической съемке указать: - границы земельных участков смежных землепользователей, кварталов с указанием кадастровых номеров; - привязку к существующим зданиям и сооружениям. |
| 16 | Требования к инженерно-геодезическим изысканиям трасс линейных объектов | Дополнительно нанести пикетаж по трассе |
| 17 | Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов (если их выдача предусмотрена заданием) и отчетной документации. | Предоставить материалы изысканий в объеме, необходимом для проектирования. 1 этап – откорректированную топооснову (промежуточные материалы). 2 этап – материалы изысканий оформить в виде отчета. Документацию предоставить в 5 экземплярах на бумажном носителе, в 2 экземплярах в электронном виде на CD-диске в форматах DOC и PDF (текстовая часть), DWG и PDF (графическая часть). При оформлении документации использовать текстовые стили с файлами шрифтов, соответствующими ГОСТ 2.304-81. В отчет приложить фотоматериалы, приложить информационно-удостоверяющий лист. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом. |
| 18 | Дополнительные требования | Получить согласования балансодержателей или эксплуатирующих организаций, внести в ИСОГД. На съемке показать: отметки по оси проезжей части, в том числе на примыканиях к улице; отметки проезжей части в местах примыкания к бордюрам, в том числе отметки самих бордюрных камней. месторасположение деревьев и кустарников. Данную информацию включить в отдельный слой. Выполнить ведомость деревьев с указанием породы дерева, количества, диаметр ствола, высота, состояние (аварийные и сухие, самосев и поросль), с предоставлением фотоматериалов и пояснительной записки. В отчет приложить профиль по оси проектируемой сети. Выполнить обмерные работы существующих тепловых камер с приложением в отчет графических материалов с указанием диаметров трубопроводов, их привязкой. Приложить фотоматериалы тепловых камер и трубопроводов. Составить ведомость пересекаемых коммуникаций в которой отразить: Наименование пересекаемой коммуникации. Пикетажное положение. Балансодержателя или эксплуатирующую организацию (наименование организации, телефон). Глубину заложения в месте пересечения или высоту в случае пересечения ЛЭП. Обеспечить сопровождение экспертизы выполненных изысканий. При обнаружении недочетов устранить в установленные сроки. |
| 19 | Особые требования (при наличии) | Определение границ ближайших водных объектов: 1) водотоки (реки, ручьи, каналы); 3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища); 4) болота; 5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 6) ледники, снежники. Отображение на картографической основе береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос на основании обязательного анализа требований и информации, представленной в: - Ст.5, Ст.65 Водного кодекса РФ; - приказах специально-уполномоченных органов власти об установлении местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос; - данных Единого государственного реестра недвижимости; - материалах территориального планирования. В случае установления противоречий при анализе требований к определению и информации о границах водных объектов, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, получить разъяснение от специально-уполномоченных органов власти соответствующего уровня. |
| 20 | Приложения (электронный вид) | План трассы |
| Главный инженер проекта |  | Е.Г. Сидоркина |